Starachowice 23.09.2020r.

ZP.2512.18.2020.

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 30 000 EURO

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zaprasza do składania ofert na:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych nr 0581T i 0616T”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na wysięgniku zasilanych solarnie w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w ilości 2 szt. ( ul. Zgodna – 1szt., ul. Nowowiejska – 1szt. ) oraz obowiązki obsługi oraz serwisowania dostarczonego urządzenia w okresie gwarancji.

Roboty polegają na dostawie radarów i montażu radarowych wyświetlaczy prędkości zgodnie z poniższymi warunkami oraz wykonaniu pozostałych robót towarzyszących.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

• pomiar prędkości nadjeżdżającego samochodu i wyświetlenie go na dużym czytelnym wyświetlaczu z dokładnością do 1km/h,

• wyświetlanie się migającego znaku ograniczenia prędkości B-33 naprzemiennie z prędkością nadjeżdżającego pojazdu w przypadku przekroczenia przez niego dozwolonej prędkości,

• wskazywanie pod informacją o prędkości treści odpowiednio: ZWOLNIJ lub DZIĘKUJĘ,

• możliwość wyświetlania ilości punktów oraz kwoty mandatu jaki dostałby kierowca za przekroczenie prędkości,

• zakres mierzonej prędkości od 1 – 199 km/h,

• wymiar obudowy min. 85x85cm,

• napięcie zasilania: 12V,

• zasięg działania: do min. 150 m,

• wysokość litery wyświetlającej prędkość: min. 30 cm,

• automatyczne dostosowanie się jasności wyświetlacza do jasności otoczenia,

• warunki środowiskowe (klasa odporności): min IP55 (zgodna z PN-EN 60529),

• moduł statystyk do zapisu informacji o ilości pojazdów i ich prędkości, oraz oprogramowanie dla Android lub Windows do analizy statystyk,

• możliwość odczytu danych z wyświetlacza metodą przewodową lub bezprzewodową Bluetooth,

• moduł zasilania solarnego. Zapewniona praca ciągła przy całkowitym zaćmieniu przez min. 120 godz.,

• radar musi być wyposażony w atrapę kamery oraz lampę błyskową,

• słupek o średnicy min 100 mm w celu zabudowy modułu solarnego i radaru,

• fundament pod słupek zapewniający właściwą stateczność wyświetlacza prędkości,

• długość wysięgnika min. 2,0m,

• montaż konstrukcji we wskazanych lokalizacjach,

• gwarancja na poprawne działanie:  36 miesięcy,

• obsługi oraz serwisowania dostarczonego urządzenia w okresie gwarancji.

3.  Termin realizacji –   30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Opis przygotowania oferty i termin jej złożenia.

1. Cenę oferty należy podać w ‘Formularzu  oferty  „   tj: zał. nr 1.

2. Cena  winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem
     zamówienia  i uwzględniać cały zakres przedmiotu  zamówienia (dostawa, montaż, obsługa i serwisowanie w okresie gwarancji).

Wykonawca sporządzając ofertę  powinien przewidzieć wszelkie okoliczności  mogące
         mieć wpływ na cenę.

Wykonawca realizując zamówienie  nie będzie mógł domagać się zmiany ceny 
        (wynagrodzenia). Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3.  Ofertę należy podpisać zgodnie   z zasadami   reprezentacji wskazanymi we właściwym
         rejestrze KRS, a  w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami  reprezentacji 
         wskazanymi we właściwym rejestrze ( np. w ewidencji działalności   gospodarczej) 
         lub  innym dokumencie.

4. Jeżeli osoba/osoby  podpisująca ofertę działa na podstawie  pełnomocnictwa, 
         to pełnomocnictwo  musi w swej treści   jednoznacznie określać zasady umocowania 
         podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
         Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone  w oryginale lub 
         kopii poświadczonej  zgodność  z oryginałem  (kopia powinna być  poświadczona  
          notarialnie).

5. Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji
         i informacji  o działalności  gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
         rejestru lub ewidencji.

4. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia  02 października 2020.

W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

lub drogą elektroniczną – sekretariat@zdp-starachowice.pl

W załączeniu:

1.   Formularz oferty – załącznik nr 1

2.   Istotne postanowienia umowy

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych,
 27-200 Starachowice ul. Ostrowiecka 15;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2512.18.2020 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych nr 0581T i 0616T”.

Prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Do     Zarządu Dróg Powiatowych

27-200 Starachowice

Ul. Ostrowiecka 15

W odpowiedzi  na zaproszenie do składania ofert  na:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych nr 0581T i 0616T”.

Składamy niniejsza ofertę:

- Oferuję (my) wykonanie zamówienia za następującą cenę :

………………..……………….. zł  netto

……………..……………………. zł  podatek VAT ………..…….%

............................................ zł  brutto

słownie złotych: ......................................................................................................

………………………………………………………………………………brutto.

Dane do kontaktu:

Tel. ……………………..

Fax …………………….

e-mail …………………..

2.  Załącznikami do niniejszej oferty są :

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

................................ dnia....................         ..................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Istotne postanowienia umowy

UMOWA  nr  …….

zawarta w dniu …………….. w Starachowicach pomiędzy: Powiatem Starachowickim 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4  NIP 664-19-34-337 - Zarząd Dróg Powiatowych  z siedzibą   27-200  Starachowice, ul. Ostrowiecka 15  zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ……………………………

a  ………………………………………………………………………………………………
  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

- ……………………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje  realizację zadania:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych nr 0581T i 0616T”.

2.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na wysięgniku zasilanych solarnie w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w ilości 2 szt. ( ul. Zgodna – 1szt., ul. Nowowiejska – 1szt. ) oraz obowiązki obsługi oraz serwisowania dostarczonego urządzenia w okresie gwarancji.

Roboty polegają na dostawie radarów i montażu radarowych wyświetlaczy prędkości zgodnie z poniższymi warunkami oraz wykonaniu pozostałych robót towarzyszących.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

• pomiar prędkości nadjeżdżającego samochodu i wyświetlenie go na dużym czytelnym wyświetlaczu z dokładnością do 1km/h,

• wyświetlanie się migającego znaku ograniczenia prędkości B-33 naprzemiennie z prędkością nadjeżdżającego pojazdu w przypadku przekroczenia przez niego dozwolonej prędkości,

• wskazywanie pod informacją o prędkości treści odpowiednio: ZWOLNIJ lub DZIĘKUJĘ,

• możliwość wyświetlania ilości punktów oraz kwoty mandatu jaki dostałby kierowca za przekroczenie prędkości,

• zakres mierzonej prędkości od 1 – 199 km/h,

• wymiar obudowy min. 85x85cm,

• napięcie zasilania: 12V,

• zasięg działania: do min. 150 m,

• wysokość litery wyświetlającej prędkość: min. 30 cm,

• automatyczne dostosowanie się jasności wyświetlacza do jasności otoczenia,

• warunki środowiskowe (klasa odporności): min IP55 (zgodna z PN-EN 60529),

• moduł statystyk do zapisu informacji o ilości pojazdów i ich prędkości, oraz oprogramowanie dla Android lub Windows do analizy statystyk,

• możliwość odczytu danych z wyświetlacza metodą przewodową lub bezprzewodową Bluetooth,

• moduł zasilania solarnego. Zapewniona praca ciągła przy całkowitym zaćmieniu przez min. 120 godz.,

• radar musi być wyposażony w atrapę kamery oraz lampę błyskową,

• słupek o średnicy min 100 mm w celu zabudowy modułu solarnego i radaru,

• fundament pod słupek zapewniający właściwą stateczność wyświetlacza prędkości,

• długość wysięgnika min. 2,0m,

• montaż konstrukcji we wskazanych lokalizacjach,

• gwarancja na poprawne działanie:  36 miesięcy,

• obsługa oraz serwisowanie dostarczonego urządzenia w okresie gwarancji.

§ 2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy:

Termin realizacji zamówienia – 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają 
 zgodnie  z ofertą  w  wysokości:

………. zł netto  -  słownie złotych: ……………………….

………... zł podatek  VAT 23% -  słownie złotych: ……………………

……….. zł  brutto  -  słownie złotych: ……………………………

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1. jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega 
     zmianie.

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i składniki związane z

wykonaniem zamówienia  i uwzględnia cały zakres przedmiotu  zamówienia.

§ 4

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1.  Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą wystawioną  przez Wykonawcę po
      zakończeniu realizacji całości zamówienia.

2. Zamawiający ureguluje należności w  terminie 21 dni  kalendarzowych od daty 
     otrzymania faktury za zrealizowaną  usługę  wraz z zatwierdzonym protokołem.

3.  Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca:

Powiat Starachowicki

Ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27 – 200 Starachowice

NIP 664-19-34-337

Odbiorca:

Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27 – 200 Starachowice

4. Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych lub złożyć   ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.  Strony  postanawiają, ze nie zależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
      za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  na przedmiot umowy 
36 miesięcznej gwarancji jakości .

2. W okresie  gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do obsługi oraz serwisowania dostarczonych urządzeń.

§ 6

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2. Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokościach:

- za niewykonanie przedmiotu zamówienia  w terminie - 0,1% wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 3, pkt.1   za każdy  dzień  zwłoki.

b.  za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
              odpowiedzialność ponosi Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
              Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
              umownego brutto  określonego § 3, pkt.1

3.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
       umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego niniejszą umową.

4.  Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich
       tytułów  przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70 % wynagrodzenia umownego 
       brutto określonego w §3, pkt.1.

5.   Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
       kar umownych.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 7

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy są:

a.  ze strony Zamawiającego  ………………………………………..

b. ze strony Wykonawcy  …………………………..…………………

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                 Zamawiający

# Text boxes

Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28

e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl

www.zdp-starachowice.pl