SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania  dotyczące
        montażu  i demontażu  konstrukcji zasłon przeciwśnieżnych tj; siatki z tworzywa
        sztucznego , kołków, zawiesi, odciągów itd. wraz z czynnościami transportowymi 
        i porządkowymi  wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy 
        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  ustawienia i demontażu zasłon

przeciwśnieżnych  przy drogach powiatowych.

1.3.  Zakres prac objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac związanych 
        z ustawieniem i demontażem zasłon przeciwśnieżnych z siatki z tworzywa sztucznego

na wyznaczonych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

1.4.  Określenia podstawowe.

- Siatka przeciwśnieżna  - produkt z tworzywa sztucznego przeznaczony  do ochrony dróg  przed powstawaniem zasp śnieżnych, w rolkach w wym. 1,3m x 2,5m,  gramatury 850 -1300 g/m2.

- Słupki – paliki drewniane o średnicy  8-10 cm i wysokości około 2,5 - 2,8 m stabilizowane w gruncie na głębokość ok. 0,75 m stanowiące zasadniczy element konstrukcji nośnej dla siatki przeciwśnieżnej.

- Zawiesie – linki z tworzywa sztucznego  o średnicy 2 mm naprężony pomiędzy słupkami i zakotwiony w gruncie w punktach skrajnych przęsła siatki.

- Odciągi – odcinki z linki z tworzywa sztucznego  długości ok. 1,8 m i średnicy ok. 2 mm stabilizujące siatkę przeciwśnieżną  w przekroju poprzecznym, zakotwione w gruncie po obu stronach siatki pod kątem 45 stopni.

2. MATERIAŁY

2.1.  Siatka przeciwśnieżna z tworzywa sztucznego  120-130 cm długości do 25m w rolkach
         stanowi własność Zamawiającego.

2.2.   Słupki – paliki drewniane stanową własność Zamawiającego

2.3. Linki do odciągów –  sznurki  konopne lub z tworzywa sztucznego 
        o niskiej rozszerzalności cieplnej , odpowiedniej wytrzymałości  - własność Wykonawcy

2.4.  Kołki do mocowania odciągów  długości około 0,7 – 0.9 m  o średnicy 8 cm stanowią 
        własność Wykonawcy .

3. SPRZĘT

3.1. Samojezdna wiertnica do gruntu, świder mechaniczny mocowany na ciągniku.

3.2. Ręczny młot do stabilizowania słupków w gruncie.

4. TRANSPORT

Nie określa się szczegółowych warunków dla środków transportu.

5. WYKONANIE  USŁUGI

5.1.  Przed wykonaniem usługi Wykonawca winien zapoznać się  ze specyfiką wyznaczonych 
        odcinków dróg do zabezpieczenia zasłonami przeciwśnieżnymi celem określenia 
        harmonogramu robót.

Przewidywana ilość siatki do ustawienia :

Gmina Pawłów – około 13,7 km, Gmina Wąchock – około 0,8 km, Gmina Mirzec – około 
        4,0 km , Gmina Brody – około 1,5 km

5.2.  Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych obejmuje następujące czynności:

a. Dostarczenie  niezbędnych materiałów  pobranych z miejsca składowania ZDP na 
      wyznaczone odcinki  dróg,

b. Wytyczenie linii ustawienia zasłon przeciwśnieżnych- odległość od drogi 8-12

wysokości  zasłony licząc od dolnej krawędzi nasypu lub krawędzi przeciwskarpy

rowu, bądź  w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

c.  Wyznaczenie miejsca ustawienia słupków  w rozstawie  co 2,3 – 3,0 m  z przerwą 
      3, 0 m  pomiędzy poszczególnymi przęsłami  siatki – wykonanie otworów  pod

słupki ,   głębokości  ok. 75 cm,

d.   Ustawienie słupków w otworach i  zastabilizowanie  ich w gruncie,

e.   Rozwinięcie siatki mijankowo  do każdego słupka wzdłuż całego segmentu,

f.  Założenie linki  do podwieszenie siatki i zakotwienie  jej końca 1,6 m od skrajnego 
     słupka,

g.   Podwieszenie siatki na wysokości 0,2 m nad ziemią,

h.   Naciągnięcie siatki i podwiązanie  jej do naprężonej linki co 0.65m,

i. Podwiązanie siatki do wszystkich słupków , w przypadku słupków skrajnych 
     w 4 miejscach

j.  Wykonanie odciągów  słupków skrajnych  ustawianego segmentu zasłony

k. Wykonanie odciągów  słupków pośrednich mijankowo dla każdego słupka

5.3.  Zdjęcie zasłon przeciwśnieżnych obejmuje następujące czynności:

a.   Demontaż odciągów i odwiązanie linek ,

b.   Zwinięcie siatki w rolki nadające się  do ponownego składowania

c.  Wyciągnięcie wszystkich słupków – w przypadku złamania wykopanie resztki słupka 
      z gruntu

d.   Dostarczenie siatki i kołków do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych

e.  Ułożenie materiałów  w sposób wskazany przez zamawiającego  z jednoczesną ich 
      inwentaryzacją.

6. KONTROLA  JAKOŚCI

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych prac, jakości użytych materiałów , zgodności lokalizacji zasłon.

7. OBMIAR  USŁUG

Jednostką obmiarową jest 1km ustawionych (w terenie na wyznaczonych odcinkach dróg ) bądź zdjętych zasłon przeciwśnieżnych (siatki przeciwśnieżnej).

8. ODBIÓR  USŁUG

Usługę uznaje się za wykonaną prawidłowo , jeżeli według oceny wizualnej spełnione zostały warunki wykonania zawarte w niniejszej SST.

9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa wykonania usługi obejmuje:

- w przypadku ustawienia zasłon przeciwśnieżnych

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- transport siatki i słupków z miejsc składowania na wyznaczone odcinki  dróg

- wykonanie otworów pod słupki

- zamocowanie słupków w gruncie

- montaż siatki na słupkach

- wykonanie linek nośnych i odciągów

- koszty zakupu linek i kołków do odciągów

- dostarczenie niezbędnych materiałów  do wykonania zadania

- koszt wszelkich napraw w czasie  trwania całego sezonu zimowego

- w przypadku zdjęcia zasłon przeciwśnieżnych

- demontaż i rolowanie siatki

- demontaż linek i odciągów

- wyciąganie słupków z gruntu

- uporządkowanie terenu (zajętych gruntów pod zasłony)

- inwentaryzacja siatki i palików

- transport siatki i słupków z odcinków dróg w miejsce składowania

- ułożenie siatki i słupków w sposób wskazany przez Zamawiającego.

10.PRZEPISY  ZWIĄZANE

- Ustawa – Prawo o ruchu drogowym Dz.U.Nr.58-2003r, poz.515

- Ustawa o drogach publicznych  Dz. U. 204 – 2004, poz.2086