Starachowice 23.01.2018r.

ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu  nieograniczonego nr ZP.2510.1.2018 na :

Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

1. W pkt. 4 „opis przedmiotu zamówienia” zmienia się pkt. 4.1 zadanie 3, który otrzymuje brzmienie:

„Zadanie 3 - Remont nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nakładek z mieszanki

mineralno – bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego. W ramach zadania planuje się wykonanie następujących robót:

• frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej – 4 000,00 m2;

• mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - bitumiczną, ruch KR2 w ilości 100 kg/m2 – 400,00 ton

• wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm- AC 11 S, ruch KR2 – 4 000,00 m2

•Geosiatka z włókien szklanych - 150,00 m2,

• uzupełnienie poboczy z destruktu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (destrukt zabezpiecza wykonawca) – 800,00 m2

• roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi ( ścinka pobocza, korytowanie pod pobocze, odmulenie rowu) – 80,00 m3

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70% zamówienia. Realizacja pozostałej ilości remontów może być zlecona w mniejszej ilości lub nie być zrealizowana”.

2. W pkt. 15. „Opis sposobu obliczania ceny oferty”  zmienia się pkt. 15.4, który otrzymuje brzmienie:

Zadanie 1 - W formularzu oferty należy podać ceny jednostkowe oraz cenę za całość zamówienia przy przewidywanych ilościach.

Nie jest wymagany kosztorys ofertowy.

Zadanie 2 – Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu „Kosztorys ofertowy” (załącznik 9b). Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto   dla   wszystkich pozycji wymienionych w  kosztorysie. Suma wartości wszystkich pozycji kosztorysu stanowi cenę netto.  Następnie do   wyliczonej  ceny  netto   doliczy podatek  od  towarów  i   usług  VAT  w  obowiązującej  wysokości.   Wyliczona   w  oparciu  o    kosztorys ofertowy  cena  winna  być   przeniesiona  wprost   do   formularza  Oferty załącznik  nr  1b (zmieniony).  Cena   oferty    powinna    obejmować  całkowity   koszt wykonania   przedmiotu  zamówienia  
i  musi  być  podana   w   złotych  polskich   z dokładnością do  dwóch  miejsc po  przecinku.

Zadanie 3 - Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu „Kosztorys ofertowy” załącznik nr  9c (zmieniony) . Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto   dla   wszystkich pozycji wymienionych w  kosztorysie. Suma wartości wszystkich pozycji kosztorysu stanowi cenę netto.  Następnie do   wyliczonej  ceny  netto   doliczy podatek  od  towarów  
i   usług  VAT  w  obowiązującej  wysokości.   Wyliczona   w  oparciu  o    kosztorys ofertowy  cena  winna  być   przeniesiona  wprost   do   formularza  Oferty załącznik  nr  1c . Cena   oferty    powinna    obejmować  całkowity   koszt wykonania   przedmiotu  zamówienia  
i  musi  być  podana   w   złotych  polskich   z dokładnością do  dwóch  miejsc po  przecinku.

3. W załączeniu:

a. – zmieniony druk „formularz oferty” na zadanie 2 – zał. 1b

b. – zmieniony druk „kosztorys ofertowy” na zadanie 3 – zał. 9c

c. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniono:

1.  termin składania ofert:

z 24.01.2018 r., godz. 10:00

na 31.01.2018 r., godz. 10:00

2. termin otwarcia ofert:

z 24.01.2018 r., godz. 10:10

na 31.01.2018 r., godz. 10.10

Podpisał Dyrektor ZDP

Leszek Śmigas

# Text boxes

Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28

e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl

www.zdp-starachowice.pl