### SZCZEGÓŁOWA      SPECYFIKACJA     TECHNICZNA

UTRZYMANIE   CZYSTOŚCI  NAWIERZCHNI  
ULIC 
I 
DRÓG

POWIATOWYCH

1.Wstęp.

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z czyszczeniem  nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Starachowice  oraz dróg  poza miastem.

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi · polskimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót.

- Materiały.

Materiały wbudowane - nie występują.

Materiał pomocniczy - woda.

- Sprzęt

Do wykonania robót zaleca się używać niżej wymienionego sprzętu:

- szczotek mechanicznych zamiatarek i  szczotek ręcznych

- narzędzi i środków za i wyładunkowych

- narzędzi i środków transportu

- urządzeń do oznakowania robót i sprzętu

Zaleca się użycie urządzeń mechanicznych min dwuszczotkowych . Pierwsza ze szczotek powinna umożliwiać zdrapanie oraz usuwanie zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej powierzchni (również materiałów zbrylonych i innych luźnych). Druga powinna służyć zamiataniu .

Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające .

- Transport.

Środki transportu muszą uniemożliwiać wtórne zanieczyszczenie środowiska, spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.

- Wykonywanie robót.

5.1 Roboty należy wykonywać bez większych utrudnień w ruchu drogowym na oznakowanym
       pojeździe z zachowaniem warunków bezpieczeństwa oraz z oznakowaniem robót.

Usługi objęte  tą specyfikacją powinny być wykonywane:

- dla sprzątania w sezonie wiosenno – jesiennym

- każdorazowe sprzątanie odbywać się będzie na wezwanie ZDP określające zakres, lokalizację oraz termin rozpoczęcia i zakończenia wykonania usług.

5.2 Oczyszczenie jezdni, zatok autobusowych, mostów

Oczyszczenie obejmuje pełną szerokość jezdni, zatok autobusowych, przylegających do jezdni parkingów, elementów odwodnienia liniowego znajdującego się pomiędzy krawężnikami, krawężniki, nawierzchnie na mostach.

Oczyszczenie jezdni ,zatok autobusowych, mostów i wiaduktów polega na usunięciu z niej luźnego materiału, piachu, błota, kurzu, liści, papieru, elementów z tworzyw sztucznych, metalowych niewielkich zanieczyszczeń oleistych itp. przy użyciu szczotek ręcznych i mechanicznych, a w razie potrzeby wody (również pod ciśnieniem)  w sposób nie powodujący wtórnego zanieczyszczenia innych elementów dróg.

Załadunku na środki transportowe należy dokonać ręcznie lub mechanicznie w sposób uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie. Dotyczy to również transportu i składowania.

Zaleca się stosowanie urządzeń umożliwiających dokonane czyszczenia i załadunku do zbiornika roboczego ( zasobnika na odpady ) w jednym procesie roboczym.

  - Składowanie uprzątniętego materiału

Miejsce składowania  uprzątniętego materiału przy sprzątaniu  zapewni Wykonawca.

Miejsce i sposób ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania odpadów powinien spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie materiały i zanieczyszczenia  z zamiatanych jezdni zgodnie  z ustawą  z dnia i 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami)

Odbiorcę odpadów  uzgodni Wykonawca informując o tym Inspektora Nadzoru.

Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca.

5.4 Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na objętym robotami fragmencie drogi jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób i pojazdów należy do Wykonawcy 
Zaleca się wykonywanie robót w okresie najmniejszego ruch pojazdów samochodowych.

- Kontrola jakości.

Sprawdzenia oznakowania robót dokona osoba nadzorująca  zwracając  uwagę  na jakość zastosowanych znaków  ich wielkość, widoczność i odblaskowość.

Kontrola jakości wykonania robót po zakończeniu robót według zasady, że powierzchnie uważa się za oczyszczone jeśli brak na nich wyraźnych śladów  zanieczyszczeń stałych: piachu , liści papierów, kamieni, gruzu, opakowań z tworzyw , drobnego szkła itp. A ruch pojazdów po jezdni nie powoduje widocznego podnoszenia kurzu.

- Obmiar robót.

Jednostką obmiaru

- dla czyszczenia  nawierzchni ulic jest 1 km  bieżący  ulicy, drogi  mierzonej w osi jezdni 
o przekroju  ulicznym wraz z elementami przekroju drogi ujętymi w pkt 5.2 niniejszej specyfikacji

- Odbiór robót.

Odbiór  odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości wykonanych robót  oraz ich zgodności ze SST  i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego .Odbiory robót  są dokonywane  po pisemnym zgłoszeniu  przez Wykonawcę robót do odbioru.

- Podstawa płatności.

Podstawą płatności będzie :

-	protokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz zaakceptowany przez Dyrektora ZDP w Starachowicach.

-	ustalona obmiarem długość  oczyszczonych ulic, dróg

Cena  obejmuje :

- Oznakowanie robót.

- Oczyszczenie elementów przekroju drogi zgodnie z punktem 5.2

- Załadunek odpadów na środki transportowe

- Przewóz i wyładunek odpadów

- Koszty opłat za składowanie i utylizację

- Przepisy związane.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych  warunków zarządzania ruchem  na drogach oraz  nadzoru nad tym wykonaniem  ( Dz. U. 177  poz.1729 )