Załącznik  do umowy na zadanie 1, 2, 3

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA    DRÓG.

Warunki techniczne dla robót prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg

1. Przedmiotem niniejszych  Warunków Technicznych  są wymagania dotyczące wykonywania  usług z zakresu zimowego utrzymania dróg  obejmujących działania prewencyjne, likwidację śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych pługopiaskarkami , równiarkami, ładowarkami,  pługiem.

Miejscem świadczenia usług są odcinki dróg powiatowych na terenie Powiatu 
    Starachowickiego.

2.  Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg należy wykonywać zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania zatwierdzonymi  Uchwałą nr 122/2012 Zarządu Powiatu
w Starachowicach z dnia 16.10.2012 w sprawie: zasad zimowego utrzymania dróg  powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach.

3.  Rodzaje akcji zimowego utrzymania dróg:

akcja czynna – polegająca na usuwaniu śniegu oraz zwalczaniu śliskości 
                                  materiałami    uszorstniającymi  na drogach powiatowych,  
                                 parkingach, placach. Czas akcji czynnej rozpoczyna się w chwili 
                                 wydania przez dyżurnego ZDP dyspozycji i rozpoczęciu 
                                 wykonywania zadania na zleconym  odcinku drogi, natomiast 
                                 kończy się z chwilą zgłoszenia dyżurnemu   o wykonaniu zleconego 
                                 zadania.

akcja bierna  – polegająca na dyżurze operatora  sprzętu w stanie gotowości do 
                                    podjęcia  akcji  czynnej.

Czas akcji biernej liczy się od chwili zgłoszenia się operatora na 
                                   wezwanie i podstawienie w ZDP sprzętu do chwili rozpoczęcia lub
                                   odwołania „akcji czynnej” i od chwili zakończenia „akcji czynnej” do
                                     chwili odwołania „akcji biernej”.

4.  Decyzje odnośnie rodzaju prowadzonej akcji podejmuje Zamawiający.

- Rozpoczęcie i zakończenie usługi w danym dniu odbywa się na polecenie służbowe dyżurnego ZDP.  Po wezwaniu kierowca pojazdu samochodowego lub operator sprzętu zgłasza się bezpośrednio do dyżurnego i wykonuje ściśle powierzone mu zadania

- Czas pracy Wykonawcy i zakres wykonywanych usług podlega ścisłej ewidencji w „Dzienniku pracy sprzętu” prowadzonym przez dyżurnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałej łączności z dyżurnym 
 i powiadamianie dyżurnego o wszystkich zdarzeniach na drodze (zmiana stanu nawierzchni, zmiana warunków atmosferycznych, zauważone kolizje i wypadki, utrudnienia w ruchu itp.)

- Przyjęcie prac do wykonanie i zgłoszenie ich wykonania Wykonawca potwierdza niezwłocznie własnoręcznym podpisem w „Dzienniku pracy sprzętu”.

- Niezależnie od zakresu usług Wykonawca może pracować pojedynczo lub w zespole. 
W każdym przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej usługi.

- W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów  lub zespołu pługów. Na drodze jednojezdniowej odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni.

W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość  (min. 50m),  pomiędzy lemieszami powinno być takie , aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

- Wykonawca usługi winien pracować z głęboką świadomością wszelkich zagrożeń w ruchu innych pojazdów, rzeczy i ruchu pieszych, wynikających z nienormatywnych gabarytów nośnika z pługiem oraz skutków energii, rozsypywanych w ruchu materiałów uszorstniajacych , a także odrzucanego śniegu

- Wykonawca w zależności od otoczenia drogi, lokalizacji chodników, usytuowania budynków, itp. powinien dostosowywać we właściwy sposób prędkość roboczą nośnika w granicach od 20 do 50 km/godz.

Odśnieżanie i posypywanie dróg

- Odśnieżanie

- Systemem patrolowym  polegającym na patrolowaniu przydzielonych odcinków dróg 
                                           i usuwaniu na bieżąco z pasów ruchu oraz zatok autobusowych 
                                           gromadzącego  się w czasie opadu śniegu tak aby  nie dopuścić 
                                          do powstaniu  przerw i utrudnień w ruchu.

- Systemem interwencyjnym  polegającym na usuwaniu z pasów ruchu oraz zatok 
                                                    autobusowych  warstwy śniegu  lub zasp  śnieżnych 
                                                    powstałych podczas opadów śniegu , zawiei i zamieci 
                                                    śnieżnych.

- Systemem uzupełniającym  polegającym na usuwaniu zwałów śniegu z parkingów, 
                                                   z  poboczy poza koroną  drogi, likwidacji zasp na jezdni.

Następuje ono po oczyszczeniu pasów ruchu ze śniegu.

II.   Zwalczanie  śliskości

- Systemem patrolowym polegającym na patrolowaniu przydzielonych odcinków dróg
                                           i posypywaniu   ich mieszaninami  z  materiałów 
                                           uszorstniających

- Systemem interwencyjnym polegającym na posypywaniu miejsc decydujących 
                                                    o możliwości  ruchu  wskazanych  przez  dyżurnego.

- Kierowca pługopiaskarki odśnieżanie i zwalczanie śliskości może wykonywać
                                               jednocześnie sposobem jak w pkt. I, II  zaleconym 
                                              przez dyżurnego.

Ładowarka (zadanie 1).

- Załadunek materiałów na piaskarki w sposób wykluczający uszkodzenie mechaniczne piaskarki.

- Prace porządkowe w obrębie składu materiałów.

- Wykonywanie mieszanek piaskowo-solnych w proporcji ustalonej przez Zamawiającego.

Warunki  techniczne odbioru  usług  zimowym utrzymaniu dróg

Usługę uznaje się za wykonaną prawidłowo, jeżeli wg oceny wizualnej spełnione zostały warunki wykonania zawarte w niniejszej SST.

-  posypywanie

Zamawiający sprawdza wyrywkowo kontrolę ilości rozsypywanych materiałów, szerokość 
 i powierzchnię sypania, efekt działania środków  uszorstniajacych, ze szczególnym 
 zwróceniem uwagi na stan nawierzchni drogi, na której nie powinien występować śliskość 
 zimowa. Za piaskarką    pozostaje widoczny na szerokości pasa ruchu ślad rozsypanych
 materiałów  uszorstniających.

- odśnieżanie

Jakość wykonanych usług określana jest wizualnie ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
  stan nawierzchni drogi, na której po przejechaniu pługa odśnieżnego nie powinien      
  występować śnieg o luźnej strukturze.