Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna

D-09.01.03

KOSZENIE TRAWY

NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH

1.	   Wstęp

1.1.	Przedmiot  SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru  usług  związanych z koszeniem traw i chwastów w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

1.2.	Zakres  stosowania  SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy 
 i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  usług  wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania usług, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót.

1.4.	Zakres  robót  objętych  SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych z

1.41.	Robotami  przygotowawczymi

1.4.2.	Koszeniem  traw i chwastów  w  pasie  drogowym  kosiarkami  mechanicznymi

1.4.3.	Wycięciem  trawy  w  miejscach niedostępnych

1.4.4.	Oczyszczenie jezdni i chodników ze skoszonej trawy – za zanieczyszczenie drogi odpowiada   Wykonawca robót, który jest zobowiązany do ich usunięcia niezwłocznie.

2.	Materiały

Nie występują.

3.	Sprzęt

3.1.	Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu

Zastosowany sprzęt powinien gwarantować wykonanie robót zapewniając dobrą jakość i bezpieczeństwo.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie, a jego ilość i rodzaj zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca powinien dysponować sprzętem w ilości zapewniającej terminowe wykonanie prac.

3.2.	Kosiarki

3.2.1.	Kosiarką trawnikową spalinową Wykonawca kosi na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich  jak:  wysepki,  parkingi.

3.2.2.	Kosiarki  doczepne  do  ciągników  Wykonawca  używa  do  koszenia  dużych  powierzchni  jak:  pasy  rozdziału, pobocza.

3.2.3.	Kosiarką wysięgnikową,  doczepną  do  ciągnika  Wykonawca  kosi  na  skarpach  rowów  lub  nasypów.

3.2.4.	Kosiarką  żyłkową,  spalinową  lub  elektryczną   Wykonawca  kosi  w  miejscach  niedostępnych  takich  jak:  pod  barierami,  przy  znakach,    oraz  innych  urządzeniach  drogowych.

4.	Transport.

4.1.	Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu.

Środki transportu muszą uniemożliwiać wtórne zanieczyszczenie środowiska spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.

- Wykonanie  robót

Koszenie należy wykonać na całej szerokości pobocza , skarpie i przeciwskarpie 
     rowu  oraz pasie o szerokości 0,75 m poza rowem.

  - Roboty  przygotowawcze

Roboty  przygotowawcze  Wykonawca  wykonuje   przed rozpoczęciem  koszenia.

Do  robót  tych  zalicza  się:

- oznakowanie miejsca  wykonywania usługi koszenia

- wybranie z  trawy  kamieni, gruzu,  puszek  metalowych  lub  innych   zanieczyszczeń

- wygrabienie  liści

- rozgarnięcie  kretowisk

- wywóz  zebranych  zanieczyszczeń.

5.2.	Koszenie

Wysokość  trawy  po  wykoszeniu  powinna  być  nie  większa  niż  5 cm.

5.3.	Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcie  traw  w  miejscach  niedostępnych  i  częściowo  obsadzonych  Wykonawca  wykonuje  kosiarkami  żyłkowymi  jak  w pkt. 3.2.4  równolegle  z głównym  koszeniem.  W miejscach trudnodostępnych dopuszcza  się   koszenie  traw,  chwastów  i jednorocznych  samosiewów  kosą.

5.4       Załadunek , transport i składowanie odpadów

Załadunku na środki transportowe należy dokonać ręcznie lub mechanicznie w sposób uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie drogi i otoczenia. Dotyczy to również transportu i składowania.

Miejsce i sposób ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania odpadów powinien spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne

Odbiorcę odpadów w rozumieniu przepisów jak w pkt.10 niniejszej SST uzgodni Wykonawca.

Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca.

5.6       Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na objętym robotami fragmencie drogi  jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób i pojazdów należy do Wykonawcy.

Zaleca się wykonywanie robót w okresie najmniejszego ruch pojazdów samochodowych.

- Kontrola  jakości  robót.

Sprawdzenie oznakowania robót przed rozpoczęciem robót dokona  przedstawiciel Zamawiającego , zwracając uwagę na następujące elementy:

- prawidłowe oznakowanie

- jakość zastosowanych znaków drogowych i urządzeń BRD, ich wielkość, widoczność i odblaskowość.

Zamawiający kontroluje  zakres  i  jakość  prowadzonych  robót   w  trakcie  wykonywania  oraz  po  ich  zakończeniu.

- Obmiar  robót

Jednostką  obmiarową  jest 1 km  Sposób  obmiaru:  na  podstawie  pomiaru  
w  terenie w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

- Odbiór  robót.

Odbiór robót odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości wykonywanych robót (usług) oraz ich zgodności ze SST i poleceniami osoby nadzorującej.  Usługi objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi, który jest dokonywany po wykonaniu usług i pisemnym zgłoszeniu ich  przez Wykonawcę  do  odbioru.

- Podstawy płatności

9.1.	Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 km  wykoszonej powierzchni  obejmuje:

- oznakowanie robót,

- roboty  przygotowawcze

- koszenie  traw, chwastów  i  samosiewów w pasie drogowym,

- wycięcie  traw  w  miejscach  niedostępnych.

- oczyszczenie jezdni z trawy,

- załadunek na środki transportowe

- przewóz i wyładunek odpadów

- koszty opłat za składowanie i utylizację.

- Przepisy związane.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 66 poz. 748).

-    Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz u. Nr 132 poz. 622,    
              z 1996 z późn.z