Starachowice  18.09.2020 r.

ZP.2512.14.2020

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 30 000 EURO

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty na:

## Montaż  i demontaż siatki przeciwśnieżnej wzdłuż dróg powiatowych 
na terenie Powiatu Starachowickiego.

ilość siatki – 20 km

KOD CPV – 98.30.00.00-6

- Przedmiot zamówienia

  - Montaż ( ustawienie) siatki obejmuje następujące czynności:

- Dostarczenie  niezbędnych materiałów  pobranych z miejsca składowania ZDP na wyznaczone odcinki  dróg,

- Wytyczenie linii ustawienia zasłon przeciwśnieżnych- odległość od drogi 8-12 wysokości zasłony licząc od dolnej krawędzi nasypu lub krawędzi przeciwskarpy rowu, bądź w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- Wyznaczenie miejsca ustawienia słupków  w rozstawie  co 2,3 – 3,0 m  z przerwą 
 3,0 m  pomiędzy poszczególnymi przęsłami  siatki – wykonanie otworów  pod słupki , głębokości  ok. 75 cm,

- Ustawienie słupków w otworach i  zastabilizowanie  ich w gruncie,

- Rozwinięcie siatki mijankowo  do każdego słupka wzdłuż całego segmentu,

- Założenie linki  do podwieszenie siatki i zakotwienie  jej końca 1,6 m od skrajnego słupka,

- Podwieszenie siatki na wysokości 0,2 m nad ziemią,

- Naciągnięcie siatki i podwiązanie  jej do naprężonej linki co 0.65m,

- Podwiązanie siatki do wszystkich słupków , w przypadku słupków skrajnych 
w 4 miejscach

- Wykonanie odciągów  słupków skrajnych  ustawianego segmentu zasłony

- Wykonanie odciągów  słupków pośrednich mijankowo dla każdego słupka

  - Demontaż (zdjęcie) siatki przeciwśnieżnej  obejmuje następujące czynności:

- Demontaż odciągów i odwiązanie linek ,

- Zwinięcie siatki w rolki nadające się  do ponownego składowania

- Wyciągnięcie wszystkich słupków – w przypadku złamania wykopanie resztki słupka z gruntu

- Dostarczenie siatki i kołków do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych

- Ułożenie materiałów  w sposób wskazany przez zamawiającego  z jednoczesną ich inwentaryzacją.

Szczegółowe wymagania dotyczące montażu i demontażu siatki przeciwśnieżnej zawarte 
 są  w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

1.3. Wykonawca zobowiązany jest  do dokonywania wszelkich napraw  ustawionej siatki
        w czasie trwania  całego sezonu zimowego.

2. Termin wykonania.

2.1.   Montaż siatki  -   do  30 listopada  20 20r.

W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże  odcinki dróg 
         powiatowych na których należy ustawić siatkę przeciwśnieżną.

2.2.  Demontaż  siatki  - w terminie 20 dni kalendarzowych od  zakończenia sezonu
            zimowego.  
            Przewidywany termin zakończenia demontażu siatki  - (najpóźniej -30.04.2021 r.)

O zakończeniu sezonu zimowego i konkretnym  terminie demontażu siatki 
       Wykonawca   zostanie  powiadomiony oddzielnym pismem.

- Przygotowanie oferty:

3. 1. Cenę oferty należy podać w ‘Formularzu  oferty  „   tj: załączniku nr 1

3.2. Cena musi obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem
         zamówienia  i uwzględniać cały zakres przedmiotu  zamówienia.

Wykonawca sporządzając ofertę  powinien przewidzieć wszelkie okoliczności  mogące
         mieć wpływ na cenę.

3.3.  Ofertę należy podpisać zgodnie   z zasadami   reprezentacji wskazanymi we właściwym
         rejestrze KRS, a  w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami  reprezentacji 
         wskazanymi we właściwym rejestrze ( np. w ewidencji działalności   gospodarczej) 
         lub  innym dokumencie.

3.4. Jeżeli osoba/osoby  podpisująca ofertę działa na podstawie  pełnomocnictwa, 
         to pełnomocnictwo  musi w swej treści   jednoznacznie określać zasady umocowania 
         podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
         Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone
         w oryginale lub kopii poświadczonej  zgodność  z oryginałem  (kopia powinna być
         poświadczona  notarialnie).

3.5. Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji
         i informacji  o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
         rejestru lub ewidencji.

4.  Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 września 2020r.

w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na adres email: przetargi@zdp-starachowice.pl

W załączeniu:

- Formularz oferty

- Istotne postanowienia umowy

- Szczegółowa specyfikacja techniczna

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, 
27-200 Starachowice ul. Ostrowiecka 15;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2512.14.2020 pn.:

## Montaż  i demontaż siatki przeciwśnieżnej wzdłuż dróg powiatowych 
na terenie Powiatu Starachowickiego.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 z zastrzeżeniem art.96 ust. 3a i 3b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 ust. 1-3  RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

Pan/Pani  jest uprawniony/uprawniona do uzyskania od zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są jego/jej dane osobowe , a jeżeli ma to miejsce jest uprawniony/ uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji określonych w art. 15  ust.1-3 RODO.

Zamawiający w celu wykonania powyższego obowiązku może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania

w szczególności:

podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamówienia, lub

podania nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Wystąpienie Pana/Pani z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia wniesienie powyższego żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych  zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający 
nie udostępni tych danych, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w  art. 18 ust. 2 RODO *

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załącznik nr 1

Wykonawca:

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

…………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

O F E R T A

Zarząd Dróg Powiatowych

27-200 Starachowice

Ul. Ostrowiecka 15

W odpowiedzi  na zaproszenie do składania ofert na:

## Montaż  i demontaż siatki przeciwśnieżnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

Składamy niniejsza ofertę:

- Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę :

- Montaż siatki przeciwśnieżnej – 20 km

cena jednostkowa za 1km :

............. zł/ km netto     ............ podatek VAT  (……%)          ............... zł/km  brutto

(słownie złotych brutto :    ........................................................................................................)

cena  za  montaż  siatki    - 20 km

……….…….zł/km brutto  x  20 km =     …………………………….…..  zł brutto

(słownie złotych brutto :    ........................................................................................................)

- Demontaż siatki przeciwśnieżnej

cena jednostkowa za 1km :

............. zł/ km netto     ............ podatek VAT  (……%)          ............... zł/km  brutto

(słownie złotych brutto :    ........................................................................................................)

cena  za  demontaż  siatki    - 20 km

……….…….zł/km brutto  x  20 km =     …………………………….…..  zł brutto

(słownie złotych brutto :    ........................................................................................................)

cena za całość zamówienia  (montaż + demontaż  siatki )

................................... zł  brutto  w tym podatek VAT  ……..%

słownie złotych: ................................................................................................... brutto

2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na :

a. adres …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

b. fax ………………………………………………

c. e-mail. …………………………………………

nr telefonu  do kontaktu ……………………………….

3.  Załącznikami do niniejszej oferty są :

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

............................... dnia....................                    .................................................                                                                                                                                        		                                                                                                                              podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Istotne postanowienia umowy

UMOWA  nr  …….

Zawarta w dniu ………….. w Starachowicach pomiędzy: Powiatem Starachowickim z siedzibą  27-200  Starachowice, ul. Dr Władysława Borkowskiego 4  NIP  664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ……………………………

a  ………………………………………………………………………………………………
  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

- ……………………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje  realizację zadania:

## Montaż  i demontaż siatki przeciwśnieżnej wzdłuż dróg powiatowych 
  na  terenie Powiatu Starachowickiego.

Ilość – 20 km

2 . Ilość podana w pkt. 2 jest ilością maksymalną.

3. Minimalna ilość do wykonania – 80% ilości podanej powyżej. Pozostała ilość może być
     zrealizowana w mniejszym zakresie lub nie być  zrealizowana.

W przypadku gdyby zrealizowane roboty będą mniejsze od podanych w pkt.1
     Wykonawca otrzyma zapłatę  wynikającą z przemnożenia ilości  faktycznie ustawionej lub

zdemontowanej siatki  przez cenę jednostkową   podaną w ofercie i nie nabywa z tego

tytułu  prawa do  jakichkolwiek roszczeń  w stosunku do Zamawiającego.

§  2

TERMIN REALIZACJI

Strony ustalają następujące terminy:

1.1.   montaż siatki  -   do  30 listopada  2020r.

W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże  odcinki dróg 
        powiatowych na których należy ustawić siatkę przeciwśnieżną.

1.2. Demontaż  siatki  - w terminie 20 dni kalendarzowych od  zakończenia 
            sezonu zimowego.  
            Przewidywany termin zakończenia demontażu siatki  - 
             (najpóźniej – 30.04.2021r.)

O zakończeniu sezonu zimowego i konkretnym  terminie demontażu siatki 
             Wykonawca   zostanie  powiadomiony oddzielnym pismem.

§  3

ŚWIADCZENIE  USŁUG

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

- obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym,

- Szczegółową Specyfikacją Techniczną

- Wytycznymi podanymi przez Zamawiającego

§  4

WYNAGRODZENIE

1 Rozliczenie za wykonane usługi  (montaż i demontaż siatki) odbywać się będzie  następujących    cen jednostkowych:

a. montaż siatki

..............  zł / km netto  słownie złotych: …………………………………….

…………….zł  (……%)  podatek VAT    słownie złotych: …………………….

..............  zł / km brutto  słownie złotych: …………………………………….

Montaż  siatki ( za 20 km)

..............  zł /  brutto  słownie złotych: …………………………………….

b. demontaż siatki

..............  zł /km.  netto  słownie złotych: …………………………………….

…………….zł  (……%)  podatek VAT    słownie złotych: …………………….

..............  zł /km  brutto  słownie złotych: …………………………………….

Demontaż siatki ( za 20 km)

..............  zł /  brutto  słownie złotych: …………………………………….

2.  Przewidywana wartość umowy wynosi:

……………. zł brutto słownie złotych:  .....................................................................

w tym ……% podatek VAT.

3 W przypadku gdyby ilość rzeczywiście  zdemontowanej siatki (w przypadku kradzieży)  odbiegała od podanej ilości  Wykonawca  otrzyma zapłatę  wynikającą z przemnożenia  ilości faktycznie zdemontowanej siatki przez cenę jednostkową podaną w ofercie  i nie  nabywa prawa z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4 Zmiana wartości umowy podana w pkt. 2 w zależności od ilości ustawionej lub zdemontowanej siatki nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

5 Zmiana wartości (za demontaż siatki oraz wartości  określonej w pkt. 2  w związku 
z opisem zgodnym z pkt.3) nie wymaga sporządzenia aneksu do  niniejszej umowy.

§ 5

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1.   Rozliczenie za przedmiot umowy  nastąpi dwoma fakturami:

- fakturą za montaż siatki przeciwśnieżnej

- fakturą  za demontaż siatki przeciwśnieżnej

2. Podstawą do wystawienia  faktury jest protokół odbioru (za montaż , za demontaż siatki) 
    potwierdzający  wykonanie usługi podpisany   przez   przedstawiciela ZDP i zatwierdzony
    przez Dyrektora ZDP.

3. Zamawiający ureguluje należności w  terminie 21 dni  kalendarzowych od daty 
     otrzymania faktury za zrealizowaną  usługę  wraz z zatwierdzonym protokołem.

4.  Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca:

Powiat Starachowicki

Ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27 – 200 Starachowice

NIP 664-19-34-337

Odbiorca:

Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27 – 200 Starachowice

5. Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych lub złożyć   ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

§  6

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
 i wysokościach:

a. za niewykonanie  usług (montaż, demontaż siatki) w terminie określonym w § 2 
        umowy - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
        określonego  w  § 4, pkt.2 za  każdy  dzień  zwłoki.

b. za nie dokonanie naprawy w terminie określonym w § 7, ust.2 umowy - 0,01% 
         wartości   wynagrodzenia umownego  brutto za całość zamówienia określonego 
         w  § 4, pkt.2 za każdą godzinę zwłoki.

c. za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
              odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
              Wykonawcę z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
              umownego określonego § 4, pkt.2

3.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
       umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego niniejszą umową.

4.  Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich
       tytułów  przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70 % wynagrodzenia umownego 
       brutto określonego w § 4, pkt.2.

5.   Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
       kar umownych.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest  do dokonywania wszelkich napraw  ustawionej siatki
      w czasie trwania  całego sezonu zimowego.

2. Naprawy należy dokonać w terminie 48 godzin od momentu przekazania 
      informacji  przez Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy.

§ 8

- Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są:

- ze strony Zamawiającego …………………………

- ze strony Wykonawcy   ………………………..….

§ 9

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją
niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności
Zamawiającego.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy są :

1. Oferta  Wykonawcy

2.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Wykonawca                                                                        Zamawiający

# Text boxes

Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28

e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl

www.zdp-starachowice.pl