Starachowice  28.01.2021

ZP.2512.4.2021

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego lub osobowo terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach”

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki (1 szt.)  fabrycznie nowego (bez wcześniejszej rejestracji) samochodu osobowego lub terenowo – osobowego „Samochód” dla potrzeb Zamawiającego – Zarządu Dróg Powiatowych                       w Starachowicach.

2.	Zamawiający preferuje następujące parametry „Samochodu” :

WYMAGANIA TECHNICZNE

- Typ samochodu: osobowy  lub terenowo - osobowego;

- Rok produkcji: 2020 lub 2021;

- Nadwozie : SUV (hatchback – crossover);

- Liczba drzwi:  4/5;

- Pojemność skokowa: od 1200 cm3 do 1600 cm3;

- Moc minimalna : 120 KM;

- Norma emisji spalin: Euro 6;

- Skrzynia biegów : manualna 5 stopniowa lub 6 stopniowa;

- Liczba miejsc siedzących: 5;

- Paliwo: benzyna bezołowiowa;

- Zużycie paliwa : cykl miejski 9 l/100 km (max.);

- Zużycie paliwa : cykl pozamiejski 7 l/100 km (max.);

- Typ napędu: napęd ma przednią oś;

- Rozstaw osi:  min. 2650 mm;

- Prześwit: min. 200 – 210 mm;

WYMAGANIA WYPOSAŻENIE

- Poduszka powietrzna czołowa i boczna dla kierowy i pasażera;

- Poduszki powietrzne kurtynowe z przodu;

- Zagłówki przednie;

- Zagłówki na tylnej kanapie regulowane na wysokość – 3 szt.

- ABS – podczas ostrego hamowania nie dopuści do zablokowania kół;

- System wspomagania nagłego hamowania;

- System dynamicznej kontroli jazdy;

- Zdalne sterowanie centralnego zamka (kluczyk z pilotem);

- Klimatyzacja manualna  lub automatyczna;

- Elektrycznie sterowane szyby z przodu;

- Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości;

- Fotel kierowcy z regulacją wysokości;

- Instalacja radiowa z głośnikami i anteną oraz funkcją zestawu głośnomówiącego;

- Termometr zewnętrzny;

- Komputer pokładowy;

- Czujniki parkowania z tyłu;

- Przednie światła przeciwmgłowe;

- Automatyczne światła  do jazdy dziennej led;

- Komplet gumowych dywaników wewnętrznych;

- Felgi aluminiowe 16” z oponami – letnie;

- Kierownica i gałka dźwigni biegów pokryta skórą;

- Koło zapasowe/dojazdowe;

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- Karta gwarancyjna;

- Świadectwo homologacji;

- Książka serwisowa;

- Karta pojazdu;

- Kamizelka odblaskowa;

- Apteczka;

- Gaśnica;

- Trójkąt ostrzegawczy.

INNE WYMAGANIA

- Odbiór osobisty samochodu;

- Serwis u autoryzowanego dealera  na terenie województwa świętokrzyskiego lub południowej części województwa mazowieckiego – do linii rzeki Pilicy i Wisły;

- Termin na wyminę lub naprawę zamawianego samochodu do 14 dni;

- Kolor nadwozia: lakier metalizowany.

WARUNKU GWARANCJI

- Gwarancja na silnik i podzespoły – min. 3 lata;

- Gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 3 lata.

Zamawiający dopuszcza niewielkie odchylenia w zakresie preferowanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, które nie wpłyną w istotny sposób na walory użytkowe przedmiotu zamówienia.

Preferowany termin realizacji zamówienia:

Wydanie samochodu Zamawiającemu nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy   z Wykonawcą.

II. Kryterium wyboru ofert:

100% - cena;

Oferta przedstawiająca parametry techniczne przedmiotu zamówienia mieszczące się            w parametrach technicznych preferowanych przez Zamawiającego oraz najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Cena podana w ofercie musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

III.  Przygotowanie oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Cenę oferty  należy podać  w „Formularzu  oferty„   tj:    załączniku  nr 1.

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty  związane z wykonaniem zamówienia.

4. Ofertę należy podpisać zgodnie  z zasadami  reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze ( np. Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja działalności  gospodarczej) lub  innym dokumencie.

5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,                    to pełnomocnictwo  musi w swej treści jednoznacznie określać zasady umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej zgodność  z oryginałem  (kopia powinna być poświadczona  notarialnie).

6. Do ofert należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub  wydruk ze strony internetowej  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać  w terminie do dnia 12.02.2021 w siedzibie Zamawiającego              w Zarządzie  Dróg  Powiatowych w Starachowicach (27-200 Starachowice, ul.  Ostrowiecka 15), do godziny 15:00 (godziny pracy Urzędu 7.00 – 15.00) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zdp-starachowice.pl

V. Tryb udzielania zamówienia:

1.Niniejsze postepowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019. 2019 z późn. zm.) - „Ustawa” nie podlega przepisom Ustawy .

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (www.zdp-starachowice.pl).

VI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia bez podania przyczyn.

W załączeniu:

- Formularz oferty zał. 1.

- Projektowane postanowienia umowy.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych          w Starachowicach ( 27-200 Starachowice ul. Ostrowiecka 15);

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2512.4.2021 pn.: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego lub osobowo terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach”

, prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz nie może naruszać integralności zgromadzonej w postepowaniu dokumentacji.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załącznik nr 1

Wykonawca:

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

…………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

O F E R T A

Do  Zarządu Dróg   Powiatowych                        w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert:

„Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego lub osobowo terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach”

Składamy niniejsza ofertę:

1.Oferujemy dostawę samochodu osobowego  marki …………..……………,

model …….…………………… zgodnie z podanymi danymi technicznymi, wyposażeniem      i warunkami przedstawionymi poniżej.

| L.p. | Opis warunków | Wymagania i jednostki | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy | Rok produkcji 2020 lub 2021 |  |
| 2. | Nadwozie | Typu : SUV (hatchback - crossover) |  |
| 3 | Liczba drzwi | 4/5 |  |
| 4. | Pojemność skokowa | od 1200 cm3 do 1600 cm3 |  |
| 5. | Moc silnika (min.) | 120 KM |  |
| 6. | Norma emisji spalin | Euro 6 |  |
| 7. | Skrzynia biegów | Manualna 5 lub 6 stopniowa |  |
| 8. | Liczba miejsc siedzących | 5 |  |
| 9. | Paliwo | Benzyna bezołowiowa |  |
| 10. | Zużycie paliwa - cykl miejski | Max. 9 l/100 km |  |
| 11. | Zużycie paliwa – cykl pozamiejski | Max. 7 l/100 km |  |
| 12. | Typ napędu | Napęd na przednią oś |  |
| 13. | Kolor nadwozia: | Lakier metalizowany |  |
| 14. | Rozstaw osi | Min. 2650 mm |  |
| 15. | Prześwit | Min.200 - 210 mm |  |
| II. | WYMAGANIA - WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Systemy bezpieczeństwa | ABS - podczas ostrego hamowania nie dopuści do zablokowania kół |  |
|  |  | System dynamicznej kontroli toru jazdy lub równoważny |  |
|  |  | System wspomagania nagłego hamowania lub równoważny |  |
| 2. | Wspomaganie parkowanie | Czujnik parkowania z tyłu |  |
| 3. | Poduszki powietrzne | Czołowe poduszki dla kierowcy i pasażera |  |
| 4. | Boczne poduszki powietrzne | Boczne poduszki dla kierowcy i pasażera |  |
| 5. | Kurtyny powietrzne | Kurtynowe poduszki dla kierowcy i pasażera |  |
| 6. | Zagłówki przednie | tak |  |
| 7. | Trzy regulowane na wysokość zagłówki na tylnej kanapie | tak |  |
| 8. | Centralny zamek | sterowany z pilota w kluczyku |  |
| 9. | Elektrycznie sterowane szyby z przodu | tak |  |
| 10. | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości; | tak |  |
| 11. | Klimatyzacja | manualna lub automatyczna |  |
| 12. | Fotel kierowcy z regulacja wysokości | tak |  |
| 13. | Instalacja radiowa z głośnikami i anteną oraz funkcją zestawu głośnomówiącego | tak |  |
| 14. | Termometr zewnętrzny | tak |  |
| 15. | Komputer pokładowy | tak |  |
| 16. | Przednie światła przeciwmgłowe | tak |  |
| 17. | Automatyczne światła do jazdy dziennej led | tak |  |
| 18. | Komplet gumowych dywaników wewnętrznych | tak |  |
| 19. | Felgi aluminiowe 16” z oponami (letnie) | tak |  |
| 20. | Kierownica i gałka dźwigni pokryte skórą | tak |  |
| 21. | Koło zapasowe / dojazdowe | tak |  |
| 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 23. | Karta gwarancyjna | tak |  |
| 24. | Świadectwo homologacji | tak |  |
| 25. | Książka serwisowa | tak |  |
| 26. | Karta pojazdu | tak |  |
| 27. | Kamizelka odblaskowa | tak |  |
| 28. | Apteczka | tak |  |
| 29. | Gaśnica | tak |  |
| 30 | Trójkąt ostrzegawczy | tak |  |
| III. | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Odbiór i serwis | u autoryzowanego dealera na terenie województwa świętokrzyskiego lub południowej części województwa mazowieckiego - do linii rzeki Pilicy i Wisły |  |
| 2. | Lakier metalizowany | tak |  |
| IV. | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 1. | Gwarancja – okres gwarancji liczony od dnia protokolarnego przejęcia samochodu | minimum 3 lata na silnik i podzespoły minimum 3 lata na powłokę lakierniczą |  |
| 2. | Termin na wymianę lub naprawę zamawianego samochodu | do 14 dni |  |

2.  Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę :

.......................................... zł  netto

słownie złotych: …………………………………………………….…………..….

podatek VAT .......%  .............. zł

słownie złotych: ……………………………………………………………….…….

………………………........ zł  brutto

słownie złotych: .............................................................………………..

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

4.  Załącznikami do niniejszej oferty są :

- ........................................................................................................................

b)  ........................................................................................................................

c)   ........................................................................................................................

d)   …………………………………………………………………………………………………….

................................ dnia....................         ..................................................................

Podpis Wykonawcy (lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Text boxes

Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28

e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl

www.zdp-starachowice.pl