Starachowice  30.06.2021

ZP.2512.30.2021.

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty na:

„Remont chodnika oraz elementów odwodnienia przy drodze powiatowej         nr 0612 T i 0903 T”.

| CPV 45000000-7 | Roboty budowlane |
| --- | --- |

CPV 45111100-9    Roboty w zakresie burzenia

CPV 45233320-8    Fundamentowanie dróg

CPV 45233120-6    Roboty w zakresie budowy dróg

I. 	Przedmiot zamówienia

1. 	Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont chodnika oraz elementów odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0612 i 0903 T. Remont polegał będzie           na odtworzeniu uszkodzonych, zdeformowanych nawierzchni chodników i zjazdów poprzez ich rozebranie i ponowne wbudowanie z nadaniem odpowiednich profili. Ponadto w ramach remontu zostaną naprawione uszkodzone elementy odwodnienia.

2.	Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

1.	droga powiatowa nr 0903 T:

1.1	rozebranie obrzeży betonowych oraz nawierzchni chodnika;

1.2	roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku;

1.3	mechaniczne formowanie wraz z zagęszczaniem nasypów;

1.4	profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz podbudowy z kruszywa łamanego;

1.5	wykonanie obrzeży betonowych;

1.6	wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów;

1.7	oczyszczenie części przepustu oraz wykonanie koryt przepustowych;

1.8	wymiana uszkodzonych krawężników betonowych oraz przebrukowanie istniejących nawierzchni z kostki betonowej.

2.	droga powiatowa nr 0612 T:

2.1	rozebranie obrzeży betonowych, nawierzchni chodnika oraz umocnienia dna     i skarp rowów;

2.2	roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku;

2.3	umocnienie skarpy nasypu z elementów prefabrykowanych oraz skarp i dnia rowu elementami betonowymi ażurowymi, chodnikowymi;

2.4	wykonanie koryt oraz obrzeży betonowych;

2.5	wykonanie nawierzchni chodnika;

2.6	demontaż i ponowny montaż barierek chodnikowych.

3.  	Szczegółowy opis robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz ilość zawiera Przedmiar robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne („SST”) –  załącznik nr 3 i załącznik nr 4.

II. 	Termin wykonania.

1.      Zakończenie realizacji zamówienia – 60 dni od dnia zawarcia  umowy .

2.      Przed rozpoczęciem realizacji robót Zamawiający przekaże teren budowy.

3.	W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonanie zamówienia zgodnie ze SST oraz innych okoliczności szczegółowo opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5,  Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu  określonego w pkt. 1.

III.	 Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Cenę oferty  należy podać  w „Formularzu  oferty„   tj:    załączniku  nr 1.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane                      z wykonaniem zamówienia.

- Cenę należy wyliczyć w formularzu Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2, gdzie Wykonawca poda ceny jednostkowe  dla  poszczególnych pozycji oraz obliczy cenę za całość zamówienia. Suma wartości wszystkich  pozycji kosztorysu stanowi cenę  netto.  Następnie do  wyliczonej  ceny  netto należy doliczyć podatek od  towarów       i  usług  VAT w obowiązującej  wysokości. Wyliczona w oparciu o „kosztorys ofertowy” cena winna być przeniesiona wprost do Formularza  oferty – załącznik nr 1.

- Ofertę należy podpisać zgodnie  z zasadami  reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze (np. Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja działalności  gospodarczej) lub  innym dokumencie.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,                    to pełnomocnictwo  musi w swej treści jednoznacznie określać zasady umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej zgodność  z oryginałem.

- Do ofert należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub  wydruk ze strony internetowej  Centralnej Ewidencji i Informacji           o Działalności Gospodarczej w przypadku Wykonawcy będącego przedsiębiorcą, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru.

IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać  w terminie do dnia 14.07.2021 w siedzibie Zamawiającego              w Zarządzie  Dróg  Powiatowych w Starachowicach (27-200 Starachowice, ul.  Ostrowiecka 15), do godziny 15:00 (godziny pracy Urzędu 7.00 – 15.00) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zdp-starachowice.pl

V. Tryb udzielania zamówienia:

1. Niniejsze postepowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019. 2019 z późn. zm.) - „Ustawa” nie podlega przepisom Ustawy .

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (www.zdp-starachowice.pl).

VI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia bez podania przyczyn.

W załączeniu:

- Formularz oferty – załącznik nr 1,

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2,

- Przedmiar robót – załącznik nr 3,

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne- załącznik nr 4,

- Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych,
 27-200 Starachowice ul. Ostrowiecka 15;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2512.30.2021 pn.:

„Remont chodnika oraz elementów odwodnienia przy drodze powiatowejnr 0612 T      i 0903 T , prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz nie może naruszać integralności zgromadzonej w postępowaniu dokumentacji.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,                                    w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załącznik nr 1

Wykonawca:

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

…………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

O F E R T A

Do Zarządu Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

W odpowiedzi  na zaproszenie do składania ofert na:

„Remont chodnika oraz elementów odwodnienia przy drodze powiatowej         nr 0612 T i 0903 T”

Składam (my) niniejsza ofertę:

- Oferuję (my) wykonanie zamówienia za następującą cenę :

………………..……………….. zł  netto

……………..……………………. zł  podatek VAT ………..…….%

............................................ zł  brutto

słownie złotych: ......................................................................................................

………………………………………………………………………………brutto.

2.Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na :

a. adres……………………………………………

b. fax ………………………………………………

c. e-mail. …………………………………………

nr telefonu  do kontaktu ……………………………….

............................... dnia....................                    .................................................                                                                                                                                        		                                                                                                                                podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawc

# Text boxes

Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28

e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl

www.zdp-starachowice.pl