Starachowice 16.09.2021 r.

ZP.2512.34.2021.

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zaprasza do składania ofert na:

Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych nr 0563T i 0617T w ramach zadania inwestycyjnego p.n. : „Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego”.

I. 	Przedmiot zamówienia

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na wysięgniku, zasilanych solarnie w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Wąchock oraz miasta Starachowice w ilości 2 szt. (m. Wąchock, ul. Radomska – 1szt., m. Starachowice, ul. Iłżecka – 1szt. ) oraz obsługa i serwisowanie dostarczonego urządzenia w okresie gwarancji.

Zadanie obejmuje dostawę i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości zgodnie           z poniższymi warunkami oraz wykonanie pozostałych robót towarzyszących.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

-  pomiar prędkości nadjeżdżającego samochodu i wyświetlenie go na dużym czytelnym wyświetlaczu z dokładnością do 1km/h,

-	wyświetlanie się migającego znaku ograniczenia prędkości B-33 naprzemiennie                        z prędkością nadjeżdżającego pojazdu w przypadku przekroczenia przez niego dozwolonej prędkości,

-   wskazywanie pod informacją o prędkości treści odpowiednio: ZWOLNIJ lub DZIĘKUJĘ,

-  możliwość wyświetlania ilości punktów oraz kwoty mandatu jaki dostałby kierowca                za przekroczenie prędkości,

-	zakres mierzonej prędkości od 1 – 199 km/h,

-   wymiar min. 120x120cm,

-   napięcie zasilania: 12V,

-   zasięg działania: do min. 150 m,

-   wysokość litery wyświetlającej prędkość: min. 30 cm,

-  automatyczne dostosowanie się jasności wyświetlacza do jasności otoczenia,

-  warunki środowiskowe (klasa odporności): min IP55 (zgodna z PN-EN 60529),

- moduł statystyk do zapisu informacji do formatu .doc lub .xls o ilości pojazdów i ich  prędkości oraz oprogramowanie dla Android lub Windows do analizy statystyk,

- możliwość odczytu danych z wyświetlacza metodą przewodową lub bezprzewodową Bluetooth,

- urządzenie musi posiadać możliwość programowania (ustawiania) limitów prędkości

przez Zamawiającego. Zmiana parametrów musi się odbywać za pośrednictwem urządzeń takich jak smartfon, tablet lub notebook bez konieczności demontażu urządzeń,

-  moduł zasilania solarnego. Zapewniona praca ciągła przy całkowitym zaćmieniu przez min. 120 godz.,

- radar musi być wyposażony w atrapę kamery oraz lampę błyskową,

- słupek oraz fundament pod słupek zapewniający właściwą stateczność wyświetlacza prędkości,

- długość wysięgnika zgodnie z rysunkiem poglądowym stanowiącym załącznik nr 3:

a) Wąchock, ul. Radomska – min. 3,5 m,

b) Starachowice, ul. Iłżecka – min. 3,0 m,

- montaż urządzenia przy zachowaniu skrajni drogi,

- obsługa oraz serwisowanie dostarczonego urządzenia w okresie gwarancji.

4. Wykonawca uwzględni w cenie radarowego wyświetlacza prędkości wszelkie koszty konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności koszty:

-   dostawy urządzenia na plac budowy,

-  przygotowania miejsca do montażu ( wykonanie wykopu, demontaż chodnika dla    pieszych, itp. ),

- montażu dostarczonego urządzenia w miejscu wskazanym przez zarządcę  drogi/inwestora z uwzględnieniem zasad i przepisów obowiązujących w tym zakresie,

-   uruchomienia urządzenia oraz sprawdzenia poprawności urządzenia,

-  opracowania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej (szczegółową specyfikację techniczną poszczególnych elementów urządzenia min. wydajność urządzenia, parametry techniczne i użytkowe, sposób zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej itp.),

-   dostarczenia oprogramowania dla systemów Android lub Windows do analizy statystyk,

-  uporządkowania terenu wokół zamontowanego radarowego wyświetlacza prędkości,             w tym odtworzenia zdemontowanego chodnika dla pieszych.

II. Termin realizacji

Termin realizacji zadania -  45 dni od dnia zawarcia umowy.

III.	 Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Cenę oferty  należy podać  w „Formularzu  oferty„   tj:    załączniku  nr 1.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane                      z wykonaniem zamówienia.

- Ofertę należy podpisać zgodnie  z zasadami  reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze (np. Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja działalności  gospodarczej) lub  innym dokumencie.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,                    to pełnomocnictwo  musi w swej treści jednoznacznie określać zasady umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej zgodność  z oryginałem.

- Do ofert należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub  wydruk ze strony internetowej  Centralnej Ewidencji i Informacji           o Działalności Gospodarczej w przypadku Wykonawcy będącego przedsiębiorcą, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru.

IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać  w terminie do dnia  27.09.2021 w siedzibie Zamawiającego              w Zarządzie  Dróg  Powiatowych w Starachowicach (27-200 Starachowice, ul.  Ostrowiecka 15), do godziny 15:00 (godziny pracy Urzędu 7.00 – 15.00) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zdp-starachowice.pl

V. Tryb udzielania zamówienia:

1. Niniejsze postepowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021. 1129 z późn. zm.) - „Ustawa” nie podlega przepisom Ustawy .

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (www.zdp-starachowice.pl).

VI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia bez podania przyczyn.

W załączeniu:

- Formularz oferty – załącznik nr 1,

- Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2.

3.   Rysunek poglądowy – załącznik nr 3

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych,
 27-200 Starachowice ul. Ostrowiecka 15;

- Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach jest Pan Paweł Żłobecki, kontakt pod adresem email: pawel.zlobecki@wp.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO               w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego                            nr ZP.2512.34.2021 pn. Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych nr 0563T i 0617T w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego”, prowadzonym poza Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.);

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz nie może naruszać integralności zgromadzonej w postępowaniu dokumentacji.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,                                    w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Do     Zarządu Dróg Powiatowych

W Starachowicach

27-200 Starachowice

ul. Ostrowiecka 15

W odpowiedzi  na zaproszenie do składania ofert  na:

Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych nr 0563T i 0617T w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego”.

Składamy niniejsza ofertę:

- Oferuję (my) wykonanie zamówienia za następującą cenę :

………………..……………….. zł  netto

……………..……………………. zł  podatek VAT ………..…….%

............................................ zł  brutto

2.  Załącznikami do niniejszej oferty są :

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

3.Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na :

a. adres……………………………………………

b. fax ………………………………………………

c. e-mail. …………………………………………

nr telefonu  do kontaktu ……………………………….

................................ dnia....................         ..................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

# Text boxes

Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28

e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl

www.zdp-starachowice.pl